Додаток

| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | за ДК 021:2015: 75250000-3 Послуги по здійсненню цілодобового спостереження за виникненням пожежі в приміщеннях (пожежна охорона об’єктів ГУ ДПС у Черкаській області) (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-07-005728-a) |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Головного управління ДПС у Черкаській області. Технічне обслуговування пристроїв виконується у відповідності до розроблених Виконавцем графіків, згідно вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». При технічному обслуговуванні приладів приймально-контрольних пожежних (ППКП) щомісячно необхідно перевіряти: - номінальні значення напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення, а також у шлейфах сигналізації; - автоматичне вмикання резервного живлення ППКП у разі зникнення основного; - працездатність ППКП у режимах "Пожежа" та "Несправність" шляхом імітації спрацьовування сповіщувачів та порушень шлейфів сигналізації. При цьому необхідно контролювати спрацьовування виносних світлових та звукових індикаторів. Під час перевірки адресних ППКП необхідно контролювати відповідність номера сповіщувача, від якого надійшов сигнал про пожежу, номеру сповіщувача, спрацьовування якого імітувалось. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі визначено в Додатку №3 тендерної документації |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом моніторингу ринкових цін на дану послугу, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі. Очікувана вартість предмета закупівлі на 2023 рік становить 170 000,00 гривень. |